МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

НОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
В ПОКУПНОМ СТАНДАРТНОМ СЛЕСАРНО-МОНТАЖНОМ, 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ И АБРАЗИВНОМ ИНСТРУМЕНТЕ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР

ВСН 434-88

Минмонтажспецстрой СССР

Москва 1988

РАЗРАБОТАНЫ ВПТИмонтажспецстроем Минмонтажспецстроя СССР (Ф.П. Корень, Л.М. Песин, А.В. Махотин, А.В. Никитин), Киевским филиалом ВНИИмонтажспецстроя Минмонтажспецстроя СССР (Ю.Д. Абрашкевич, Е.С. Лешов)

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ и внесены Главным техническим управлением Минмонтажспецстроя СССР.

С введением в действие ВСН 434-87/Минмонтажспецстрой СССР утрачивает силу ВСН 434-82/Минмонтажспецстрой.

За справками обращаться по адресу: 105275, Москва, просп. Буденного, 53, ВПТИмонтажспецстрой.

| Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР (Минмонтажспецстрой СССР) | Ведомственные строительные нормы | ВСН 434-88 Минмонтажспецстрой СССР |
| --- | --- | --- |
|  | Нормирование потребности в покупном стандартном слесарно-монтажном, измерительном и абразивном инструменте для организаций Минмонтажспецстроя СССР | Взамен ВСН 434-82 Минмонтажспецстрой СССР |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы устанавливают общие требования к расчету норм расхода покупного стандартного слесарно-монтажного, измерительного и абразивного инструмента (далее - инструмента) и распространяются на промышленные предприятия, монтажные и специализированные строительные организации и их подсобные производства (далее - организации) Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.

1.2. Под стандартным инструментом следует понимать инструмент, централизованно изготовляемый в соответствии с государственными и отраслевыми стандартами инструментальными заводами Минстанкопрома, предприятиями Минмонтажспецстроя СССР и других отраслей промышленности.

1.3. Нормой расхода инструмента называется допустимое количество инструмента определенной группы или вида в количественном или стоимостном выражении, которое необходимо для выполнения определенного вида и объема работ.

1.4. Нормы расхода используются при обосновании организациями потребности в покупном инструменте.

1.5. Применение норм позволяет сократить расход инструмента и установить оптимальные условия его использования.

1.6. Годовую заявочную потребность в инструменте определяют на основе расчета согласно приведенным ниже методам с учетом резерва, который рекомендуется принимать в размере 15 % от рассчитанной нормы расхода инструмента и фактического остатка годного к применению инструмента на конец отчетного года.

1.7. Нормы расхода инструмента рассчитывают отдельно по каждому виду и типоразмеру инструмента.

| Внесены Главным техническим управлением | Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 24 декабря 1987 г. | Срок введения в действие 1 июля 1988 г. |
| --- | --- | --- |

# 2. МЕТОД РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА СЛЕСАРНО-МОНТАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА

2.1. Нормы расхода слесарно-монтажного инструмента для выполнения строительно-монтажных работ определяют по ВСН 470-85/Минмонтажспецстрой СССР.

2.2. Расчет норм расхода слесарно-монтажного инструмента для промышленных предприятий проводится исходя из объема изготовленной продукции и расхода инструмента по организации за предшествующий год.

Фактический удельный расход Мf группы инструмента по организации за предшествующий год определяют по формуле

Мf = ,

где Рf - фактический расход инструмента в предшествующем году, тыс. руб.;

В - объем продукции, изготовленной за предшествующий год, млн. руб.

Расчетная удельная норма расхода Мr. группы инструмента на планируемый год определяется по формуле

Mr = Мf×Кm×Кe×Кz,

где Кm - коэффициент изменения срока службы инструмента по сравнению с отчетным годом;

Кe - коэффициент изменения расхода инструмента в связи с улучшением условий его эксплуатации, ремонта и организации инструментального хозяйства. Определяется экспертным путем и примерно равен 0,95-0,97;

Кz - коэффициент изменения цен на инструмент по сравнению с отчетным годом.

Расчетную годовую норму расхода Q группы инструмента на планируемый год рассчитывают по формуле

Q = BI×Мч,

где BI - объем изготовленной продукции на планируемый год, млн. руб.

Пример расчета потребности в слесарно-монтажном инструменте приведен в приложении Приложение 1.

# 3. МЕТОДЫ РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА УНИВЕРСАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Нормы расхода универсальных средств линейных и угловых измерений для выполнения строительно-монтажных работ определяются по ВСН 470-85/Минмонтажспецстрой СССР.

3.2. Для промышленных предприятий методы расчета норм расхода инструмента приводятся ниже.

3.2.1. Расчет нормы расхода инструмента исходя из объема изготовленной продукции и расхода инструмента по организации за предшествующий год.

Фактический удельный расход Мu группы инструмента по организации за предшествующий год определяют по формуле

Мu = ,

где Pu - фактический расход инструмента в предшествующем году, тыс. руб.;

ВI - объем изготовленной продукции за предшествующий год, млн. руб.

Расчетную удельную норму расхода Мк группы инструмента на планируемый год определяют по формуле

Мк = Мu×Кm×Кe×Кz×Кn,

где Кm - коэффициент изменения срока службы инструмента по сравнению c отчетным годом;

Кe - коэффициент изменения расхода инструмента в связи c улучшением условий его эксплуатации, ремонта и организации инструментального хозяйства. Определяется экспортным путем и примерно равен 0,93-0,95;

Кz - коэффициент изменения цены на инструмент по сравнению c отчетным годом;

Кn - коэффициент, учитывающий стоимость покупных изделий, не требующих механической обработки;

Кn =

где ВI - объем продукции, изготовленной в планируемом году, млн. руб.;

СIк - стоимость изделий, получаемых по кооперации, в планируемом году и не требующих механической обработки, млн. руб.;

Ск - то же, в предшествующем году.

Расчетную годовую норму расхода Q группы инструмента на планируемый год определяют по формуле

Q = BI×Mк

Пример расчета потребности в универсальных средствах измерения по данной методике аналогичен примеру расчета потребности в слесарно-монтажном инструменте, приведенному в приложении Приложение 1.

3.2.2. Расчет нормы расхода инструмента в зависимости от количества рабочих-станочников и рабочих-слесарей.

Норму расхода Рp инструмента в зависимости от количества рабочих-станочников и рабочих-слесарей определяют по формуле

Рp = , шт.,

где Тр - количество рабочих-станочников и рабочих-слесарей, пользующихся данным видом инструмента;

Кp - коэффициент применяемости данного вида инструмента (табл. Таблица 1);

С - срок службы данного вида инструмента (табл. Таблица 2).

3.2.3. Расчет нормы расхода инструмента в зависимости от количества металлорежущего оборудования.

Норму расхода Рс инструмента в зависимости от количества металлорежущего оборудования определяют по формуле

Рс = , шт.,

где То - количество металлорежущих станков, при работе которых используется данный вид инструмента, шт.;

Ко - коэффициент применяемости данного вида инструмента (см. табл. Таблица 1);

С - срок службы данного вида инструмента (см. рис. 2);

Кс - коэффициент сменности работы металлорежущих станков.

Пример расчета потребности в инструменте приведен в приложении Приложение 2.

Таблица 1

| Виды универсальных измерительных средств | Виды металлорежущих станков | Разряды слесарей | Коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кр | Ко |
| Штангенциркули | Токарные, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, внутришлифовальные, координатно-шлифовальные, резьбошлифовальные, торцешлифовальные, сверлильные, расточные и координатно-расточные, фрезерные, строгальные и долбежные, протяжные, зубообрабатывающие, абразивно-отрезные, доводочные и полировальные, резьбонарезные и резьбонакатные | 2-6 | 0,8 | 0,8 |
| Штангенрейсмассы | Плоскошлифовальные, фрезерные, сверлильные, расточные и координатно-расточные, строгальные и долбежные, зубообрабатывающие | 2-6 | 0,15 | 0,2 |
| Штангенглубиномеры | Токарные, плоскошлифовальные, координатно-шлифовальные, внутришлифовальные, фрезерные, сверлильные, расточные и координатно-расточные, строгальные и долбежные | 3-6 | 0,1 | 0,2 |
| Микрометры гладкие | Токарные, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, внутришлифовальные, координатно-шлифовальные, резьбошлифовальвые, торцешлифовальные, сверлильные, расточные и координатно-расточные, фрезерные, строгальные и долбежные, протяжные, зубообрабатывающие, доводочные и полировальные, резьбонарезные и резьбонакатные | 2-6 | 0,6 | 0,6 |
| Микрометры рычажные | Токарные, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, координатно-шлифовальные, резьбошлифовальные, торцешлифовальные, фрезерные, протяжные, доводочные и полировальные, резьбонарезные и резьбонакатные | 4-6 | 0,3 | 0,4 |
| Микрометры со вставками | Токарные, резьбошлифовальные, автоматы для продольного и винтового проката, резьбонарезные и резьбонакатные | - | 0,3 | 0,65 |
| Глубиномеры микрометрические | Токарные, круглошлифовальные, плоскошлифовальные, внутришлифовальные, расточные и координатно-расточные, строгальные и долбежные | 3-6 | 0,1 | 0,2 |
| Нутромеры микрометрические | Токарные, расточные и координатно-расточные | - | 0,1 | 0,2 |
| Нутромеры индикаторные (ц. д. 0,01 мм) | Токарные, внутришлифовальные, координатно-шлифовальные, фрезерные, сверлильные, расточные и координатно-расточные, строгальные и долбежные, протяжные, доводочные и полировальные | 5; 6 | 0,3 | 0,5 |
| Нутромеры индикаторные (ц. д. 0,001 и 0,002 мм) | Токарные, внутришлифовальные и расточные, координатно-расточные | - | 0,4 | 0,4 |
| Глубиномеры индикаторные | Токарные, фрезерные, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, внутришлифовальные | - | 0,2 | 0,3 |
| Скобы с отчетным устройством типа СР | Токарные, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, резьбошлифовальные, расточные и координатно-расточные | - | 0,3 | 0,3 |
| Скобы индикаторные типа СИ | Токарные, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, фрезерные, заточные | - | 0,2 | 0,2 |
| Индикаторы часового типа | Токарные, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, внутришлифовальные, резьбошлифовальные, торцешлифовальные, расточные и координатно-расточные, фрезерные, строгальные и долбежные, зубообрабатывающие, доводочные и полировальные, резьбонарезные и резьбонакатные | 3-6 | 0,4 | 0,4 |
| Индикаторы многооборотные | Токарные, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, координатно-шлифовальные, фрезерные | - | 0,25 | 0,3 |
| Индикаторы рычажно-зубчатые | Токарные, фрезерные, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, внутришлифовальные, координатно-шлифовальные, расточные, координатно-расточные, доводочные и полировальные, заточные | 5; 6 | 0,3 | 0,4 |
| Наборы концевых мер | Токарные, фрезерные, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, координатно-шлифовальные, резьбошлифовальные, расточные и координатно-расточные, строгальные и долбежные, зубообрабатывающие, доводочные и полировальные, резьбонарезные и резьбонакатные, заточные | 3-6 | 0,15 | 0,2 |
| Наборы щупов | Фрезерные, плоскошлифовальные, расточные и координатно-расточные, строгальные и долбежные, зубообрабатывающие, заточные | 2-6 | 0,15 | 0,2 |
| Линейки измерительные металлические | Токарные, сверлильные, расточные, координатно-расточные, фрезерные, строгальные, долбежные, автоматы для продольного и винтового проката, отрезные | 2-6 | 0,4 | 0,6 |
| Линейки лекальные и поперечные | Фрезерные, плоскошлифовальные, торцешлифовальные, строгальные и долбежные, заточные | 3-6 | 0,2 | 0,2 |
| Плиты поверочные и разметочные | Плоскошлифовальные, круглошлифовальные, координатно-шлифовальные, торцешлифовальные, фрезерные, расточные и координатно-расточные, строгальные и долбежные, зубообрабатывающие, доводочные и полировальные | 2-6 | 0,1 | 0,1 |
| Угольники поверочные 90° | Токарные, плоскошлифовальные, расточные и координатно-расточные, строгальные и долбежные, фрезерные | 3-6 | 0,25 | 0,3 |
| Угломеры с нониусом | Токарные, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, резьбошлифовальные, фрезерные, сверлильные, расточные и координатно-расточные, строгальные и долбежные, зубообрабатывающие, заточные | 2-6 | 0,1 | 0,2 |
| Стойки и штативы | Токарные, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, внутришлифовальные, координатно-шлифовальные, фрезерные, расточные и координатно-расточные, зубообрабатывающие, доводочные и полировальные, резьбонарезные и резьбонакатные, заточные, торцешлифовальные |  |  |  |