Примечание. При расчете нормативного расхода абразивного инструмента величину рабочей части круга Мр принимали:

для чистового и получистового шлифования Мр = 0,137×Дн,

где Дн - наружный диаметр шлифовального круга, мм;

для чернового

Мр = 0,188Дн.

Таблица 4

Расход кругов из нормального электрокорунда на керамической связке при круглом наружном, бесцентровом и плоском шлифовании наружной поверхностью круга

| Тип (профиль) | Наружный диаметр, мм | Высота, мм | Величина рабочей части, мм | Инструмент для правки шлифовальных кругов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Карандаша алмазно-металлические | Диски твердосплавные | Круги и диски шлифовальные |
|  |  |  |  | Зернистость |
|  |  |  |  | 40 | 25 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | 40 | 63 | 50 | 40 |
|  |  |  |  | Расход кругов на 1000 кг снятого материала, шт. |
| ПП | 100 | 13 | 13,70 | 63,7 | 57,9 | 49,2 | 43,5 | 38,2 | 121,3 | 113,7 | 108,3 | 171,2 | 160,5 | 152,9 |
|  |  | 16 |  | 58,7 | 53,3 | 45,4 | 41,1 | 35,2 | 111,8 | 104,8 | 99,8 | 157,8 | 147,9 | 140,9 |
|  |  | 20 |  | 53,8 | 48,9 | 41,6 | 36,6 | 32,3 | 102,5 | 96,1 | 91,5 | 144,8 | 135,6 | 129,1 |
|  |  | 25 |  | 49,2 | 44,8 | 38,0 | 33,6 | 29,6 | 93,7 | 87,8 | 83,6 | 132,2 | 124,0 | 118,1 |
|  |  | 32 |  | 44,4 | 40,4 | 34,4 | 30,3 | 26,7 | 84,5 | 79,3 | 75,5 | 119,3 | 111,9 | 106,6 |
|  |  | 40 |  | 40,6 | 36,9 | 31,4 | 27,8 | 24,4 | 77,3 | 72,5 | 69,0 | 109,1 | 102,3 | 97,4 |
|  |  | 50 |  | 37,2 | 34,4 | 28,8 | 25,4 | 22,7 | 70,8 | 66,4 | 63,2 | 100,0 | 93,8 | 89,3 |
|  |  | 63 |  | 33,9 | 30,8 | 26,2 | 23,1 | 20,3 | 64,5 | 60,5 | 57,6 | 91,1 | 85,5 | 81,4 |
|  |  | 75 |  | 31,7 | 28,8 | 24,4 | 21,7 | 19,0 | 60,4 | 56,4 | 53,7 | 85,2 | 79,7 | 76,4 |
|  |  | 80 |  | 30,8 | 27,9 | 23,8 | 21,1 | 18,4 | 58,6 | 55,0 | 52,4 | 82,8 | 77,6 | 73,9 |
|  |  | 100 |  | 28,1 | 25,6 | 21,8 | 19,1 | 16,9 | 53,5 | 50,2 | 47,8 | 75,5 | 70,8 | 67,4 |
| ПП | 150 | 16 | 22,55 | 35,8 | 32,5 | 27,5 | 24,3 | 21,4 | 68,2 | 63,9 | 60,9 | 96,2 | 90,2 | 85,9 |
|  |  | 20 |  | 32,7 | 29,8 | ,25,3 | 22,3 | 19,7 | 62,3 | 58,4 | 55,6 | 87,9 | 82,4 | 78,5 |
|  |  | 25 |  | 30,1 | 27,2 | 23,2 | 20,4 | 18,0 | 57,3 | 53,8 | 51,2, | 80,9 | 75,8 | 72,2 |
|  |  | 32 |  | 27,2 | 24,7 | 21,0 | 18,5 | 16,3 | 51,8 | 48,5 | 46,2 | 73,1 | 68,6 | 65,3 |
| ПП | 200 | 6 | 27,40 | 33,3 | 30,2 | 25,7 | 22,7 | 19,9 | 63,4 | 59,4 | 56,6 | 89,5 | 83,9 | 79,9 |
|  |  | 8 |  | 31,0 | 27,0 | 22,9 | 20,3 | 17,8 | 59,0 | 55,3 | 52,7 | 83,3 | 78,1 | 74,4 |
|  |  | 10 |  | 27,3 | 24,8 | 21,0 | 18,6 | 16,3 | 520 | 48,7 | 46,4 | 73,4 | 68,8 | 65,5 |
|  |  | 13 |  | 24,5 | 22,3 | 18,5 | 16,7 | 14,7 | 46,6 | 23,8 | 41,7 | 65,8 | 61,7 | 58,8 |
|  |  | 16 |  | 22,6 | 20,5 | 17,5 | 15,4 | 13,5 | 43,0 | 40,3 | 38,4 | 60,7 | 56,9 | 54,2 |
|  |  | 20 |  | 20,7 | 18,8 | 15,9 | 14,1 | 12,4 | 39,4 | 37,0 | 35,2 | 55,6 | 52,2 | 49,7 |
|  |  | 25 |  | 18,9 | 17,1 | 14,5 | 12,9 | 11,3 | 36,0 | 33,7 | 32,1 | 50,8 | 47,7 | 54,4 |
|  |  | 32 |  | 17,1 | 15,6 | 13,2 | 11,6 | 10,3 | 32,6 | 30,6 | 29,1 | 46,0 | 43,1 | 41,0 |
|  |  | 40 |  | 15,7 | 14,2 | 12,0 | 10,6 | 4,4 | 29,9 | 28,0 | 26,7 | 42,2 | 39,6 | 37,7 |
|  |  | 50 |  | 14,3 | 13,0 | 11,1 | 9,7 | 8,6 | 27,2 | 25,5 | 24,3 | 38,4 | 36,0 | 34,3 |
| ПП | 250 | 6 | 34,25 | 23,7 | 21,6 | 18,3 | 16,1 | 14,2 | 45,1 | 42,3 | 40,3 | 63,7 | 59,7 | 56,9 |
|  |  | 8 |  | 21,1 | 19,2 | 16,3 | 14,4 | 12,7 | 40,2 | 37,6 | 35,8 | 56,7 | 53,1 | 50,6 |
|  |  | 10 |  | 19,4 | 17,7 | 15,0 | 13,2 | 11,7 | 36,9 | 34,7 | 33,0 | 52,1 | 48,9 | 46,6 |
|  |  | 13 |  | 17,6 | 15,8 | 13,5 | 11,9 | 10,5 | 33,5 | 31,4 | 29,9 | 47,3 | 44,3 | 42,2 |
|  |  | 16 |  | 16,0 | 14,5 | 12,4 | 10,9 | 9,6 | 30,5 | 28,6 | 27,2 | 43,0 | 40,3 | 38,4 |
|  |  | 20 |  | 14,7 | 13,4 | 11,4 | 10,0 | 8,9 | 28,0 | 26,3 | 25,0 | 39,5 | 37,1 | 35,3 |
|  |  | 25 |  | 13,5 | 12,2 | 10,4 | 9,2 | 8,1 | 25,7 | 24,2 | 23,0 | 36,3 | 34,0 | 32,4 |
|  |  | 32 |  | 12,1 | 11,1 | 9,4 | 8,3 | 7,3 | 23,0 | 21,6 | 20,6 | 32,5 | 30,5 | 29,0 |
|  |  | 40 |  | 11,2 | 10,1 | 8,7 | 7,5 | 6,7 | 21,3 | 20,0 | 19,0 | 30,1 | 28,2 | 26,9 |
| ПП | 300 | 20 | 41,10 | 11,5 | 10,5 | 8,9 | 7,9 | 6,9 | 21,9 | 20,6 | 19,6 | 30,9 | 29,0 | 27,6 |
|  |  | 25 |  | 10,6 | 9,5 | 8,1 | 7,2 | 6,3 | 20,2 | 18,9 | 18,0 | 28,4 | 26,7 | 25,4 |
|  |  | 32 |  | 9,4 | 8,7 | 7,4 | 6,5 | 5,7 | 17,9 | 16,8 | 16,0 | 25,3 | 23,7 | 22,6 |
|  |  | 40 |  | 8,7 | 8,0 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 16,6 | 15,5 | 14,9 | 23,4 | 21,9 | 20,9 |
| ПП | 350 | 20 | 47,95 | 9,2 | 8,3 | 7,1 | 6,2 | 5,5 | 17,5 | 16,4 | 15,6 | 24,7 | 23,2 | 22,1 |
|  |  | 25 |  | 8,4 | 7,6 | 6,5 | 5,7 | 5,0 | 16,0 | 15,0 | 14,3 | 22,6 | 21,2 | 20,2 |
|  |  | 32 |  | 7,5 | 6,9 | 5,9 | 5,2 | 4,6 | 14,3 | 13,4 | 12,8 | 20,2 | 18,9 | 18,0 |
|  |  | 40 |  | 7,0 | 6,3 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 13,3 | 12,5 | 1,9 | 18,8 | 17,6 | 16,8 |
| ПП | 400 | 25 | 54,80 | 6,8 | 6,1 | 5,2 | 4,8 | 4,1 | 12,9 | 12,2 | 11,6 | 18,3 | 17,1 | 16,3 |
|  |  | 32 |  | 6,1 | 5,5 | 4,8 | 4,2 | 3,7 | 11,6 | 10,9 | 10,4 | 16,4 | 15,3 | 14,6 |
|  |  | 40 |  | 5,5 | 5,1 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 10,55 | 9,9 | 9,4 | 14,8 | 13,9 | 13,2 |
|  |  | 50 |  | 5,2 | 4,7 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 9,9 | 9,2 | 8,8 | 14,0 | 13,1 | 12,5 |
| ПП | 450 | 25 | 61,65 | 5,6 | 5,2 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 10,7 | 10,0 | 9,5 | 15,1 | 14,1 | 13,4 |
|  |  | 32 |  | 5,2 | 4,7 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 9,9 | 9,2 | 8,8 | 14,0 | 13,1 | 12,5 |
|  |  | 40 |  | 4,7 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 8,9 | 8,4 | 8,0 | 12,6 | 11,9 | 11,3 |
|  |  | 50 |  | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 8,2 | 7,7 | 7,3 | 11,6 | 10,8 | 10,3 |
|  |  | 63 |  | 3,9 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 7,4 | 6,9 | 6,6 | 10,5 | 9,9 | 9,4 |
|  |  | 75 |  | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 6,9 | 6,4 | 6,1 | 9,7 | 9,0 | 8,6 |
|  |  | 80 |  | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 6,9 | 6,4 | 6,1 | 9,7 | 9,0 | 8,6 |
|  |  | 100 |  | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 6,3 | 5,9 | 5,6 | 8,9 | 8,3 | 7,9 |
| ПП | 500 | 32 | 68,50 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 8,2 | 7,7 | 7,3 | 11,6 | 10,8 | 10,3 |
|  |  | 40 |  | 4,0 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 7,6 | 7,1 | 6,8 | 10,8 | 10,0 | 9,6 |
|  |  | 50 |  | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 6,9 | 6,4 | 6,1 | 9,7 | 9,0 | 8,6 |
|  |  | 63 |  | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 6,3 | 5,9 | 5,6 | 8,9 | 8,3 | 7,9 |
|  |  | 75 |  | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 8,3 | 7,8 | 7,4 |
|  |  | 80 |  | 3,0 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 8,1 | 7,6 | 7,2 |
| ПП | 500 | 100 | 68,50 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 7,5 | 6,0 | 6,7 |
|  |  | 125 |  | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 5,0 | 4,6 | 4,4 | 7,0 | 6,6 | 6,2 |
|  |  | 150 |  | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 6,5 | 6,1 | 5,8 |
|  |  | 160 |  | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 6,2 | 5,8 | 5,5 |
|  |  | 200 |  | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 5,6 | 5,3 | 5,0 |
| ПП | 600 | 40 | 82,20 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 7,8 | 7,3 | 7,0 |
|  |  | 50 |  | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 7,3 | 6,8 | 6,5 |
|  |  | 63 |  | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 6,7 | 6,3 | 6,0 |
|  |  | 75 |  | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 6,2 | 5,8 | 5,5 |
|  |  | 80 |  | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 5,9 | 5,5 | 5,3 |